Profilierter Elastomer-Bodenbelag aus umweltverträglichem Kautschuk nach EN 12199, frei von kanzerogenen N-Nitrosaminen, Halogen- und PVC-frei, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union. Bodenbelag mit Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung.

Homogener Bodenbelag mit einfarbiger Oberfläche und Hohlkehl-Rundnoppen, als Fliesenware zur vollflächigen Verklebung.

Dichte und geschlossenporige Oberfläche durch Nachvernetzung ohne Beschichtung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 4200 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 32, 41

Gesamtdicke EN ISO 24346: 3,0 mm

Lieferform Fliesen nach EN ISO 24342:  500 x 500 mm / 6 m2

Gemittelte Prüfwerte aus der laufenden Produktion:

Härte ISO 7619: 90 shore A

Resteindruck EN ISO 24343-1: 0,08 mm

Abriebfestigkeit ISO 4649 Verf. A-5N: 160 mm3

Maßbeständigkeit EN ISO 23999: ± 0,30 %

Biegsamkeit EN ISO 24344 Verf. A (Ø 20 mm): geeignet

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02:

Stufen Blaumaßstab ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399: keine Verbrennung der Oberfläche.

Weiterreißwiderstand ISO 34-1 Verf. B, Arbeitsweise A N / mm: geeignet

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Toxizität der Brandgase DIN 53436 bei 350 0C: nicht toxisch

Rutschhemmung DIN 51130: R 9 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: bis zu ≤ 8 dB

Wärmeleitfähigkeit EN 12524: 0,17 W m/K.

Elektrischer Durchgangswiderstand EN 1081 Verf. A: > 1010 Ohm

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.

Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….………

Bodenbelag SaarFloor NOPPE oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²

Belag wird nicht verfugt.